## Slide 1
Ähnlichkeitssuche Überblick:
Anforderung an Algorithmus sucht in DB nach gleichen oder ähnliche Spektren. Die Unterschiede zwischen den Spektren liegen an verschiedenen Geräte Typen oder homologe und isomere Proteine [Stein]
Ähnlichkeitssuche
Algorithmen:
Hertz similarity index [Stein 1994] (64 % accuracy)
Eucledean distance [Stein 1994] (72 % accuracy)
Absolute value distance [Stein 1994] (68% accuracy)
Probability based matching [Stein 1994] (65% accuracy)
Dot product [Stein 1994] (75% accuracy) [Frank 2011]]
Improved dot Product by factor of relative intensities [Stein 1994 p. 865]
Fourier-Trafo Crosscorelation  Correlation Score(Yates 1998 p 3559)
Wichtung
Masse
  Weighting with squaric or cubic, or best exp(mass/50) optimal [Stein 1994]
Intensität
  0.5-0.6 power [Stein 1994]
  Logaritmic scaling [Stein 1994] eher schlecht da Peaks mit geriner Intensität übertrieben werden
Scoring
Correlation between observed and theoretical spectrum [Frank 2005, p965]
Wahrscheinlichkeit für beobachtetes Spektrum (likelihood Test)  Wahrscheinlichkeitsnetze, Markovketten [Frank 2005p, 965]
Scoring über 2 Metrics: dot product top Hit/ Dot Product Abweicher durch Dot Product top hit [Lam 2007]
Überprüfen ob Dominranz von Sehr großen [LAM 2007]
Vorfilterung
Consensus spectral libary
Consensus spectren
Signal to noise ratio
Best x peaks
Normaliseren der Intensitäten [Yates 1998, p3559]
Kleine mz unter 100 rauschmeisen [Yates 1998, p3559]
Filtern der Peaks größer als Mittelwert +1-2 Standardabweichung
Wichtung mit inverser Normalverteilung [me]
Grass Intensität [Frank 2005] average 33% schwächster Peaks und Rest dadurch Teilen Gruppen
Remove regions around Parentpeak [SpectraST]
Entfernen von Spektren mit weniger als 6 peaks und Precursor unter 500 [LAM 2007]
Anregungen
Implementing special comments [Stein 1994, p862]: implementierung von Besonderheiten beim PBM Algorithmus, spectral compression, contamination correction, peak flagging, reliability ranking, quadratic scaling
Ideale Spektren erzeugen mit allen Sonderionen (nach BLAST suche, oder wenn Sequence bekannt)
m/z-gate?
+- 5 mz [Yates 1998, p3559]