## Slide 1
Ähnlichkeitssuche Überblick:
Anforderung an Algorithmus sucht in DB nach gleichen oder ähnliche Spektren. Die Unterschiede zwischen den Spektren liegen an verschiedenen Geräte Typen oder homologe und isomere Proteine [Stein]. Weitere Ursache theoretische Spektrum beachtet bicht alle einflüsse die nur im realen Spektrum vorhanden sind
Ähnlichkeitssuche
Algorithmen:
Hertz similarity index [Stein 1994] (64 % accuracy)
Eucledean distance [Stein 1994] (72 % accuracy)
Absolute value distance [Stein 1994] (68% accuracy)
Probability based matching [Stein 1994] (65% accuracy)
Dot product [Stein 1994] (75% accuracy) [Frank 2011]]
Improved dot Product by factor of relative intensities [Stein 1994 p. 865]
Fourier-Trafo Crosscorelation  Correlation Score(Yates 1998 p 3559)
Dot Product + Abstandswichtung???[me]
Dot Product aber nur top 20 Peaks bei X!Hunter []Lam 2010
Wichtung
Masse
  Weighting with squaric or cubic, or best exp(mass/50) optimal [Stein 1994]
Intensität
  0.5-0.6 power [Stein 1994]
  Logaritmic scaling [Stein 1994] eher schlecht da Peaks mit geriner Intensität übertrieben werden
Scoring
Correlation between observed and theoretical spectrum [Frank 2005, p965]
Wahrscheinlichkeit für beobachtetes Spektrum (likelihood Test)  Wahrscheinlichkeitsnetze, Markovketten [Frank 2005p, 965]
Scoring über 2 Metrics: dot product top Hit/ Dot Product Abweicher durch Dot Product top hit [Lam 2007]
Überprüfen ob Dominranz von Sehr großen [LAM 2007]
Plotten Peptide Score against frequency Normalverteilung[Stehen 2004, p 706]
Vorfilterung
Consensus spectral libary
Consensus spectren
Signal to noise ratio
Best x peaks
Normaliseren der Intensitäten [Yates 1998, p3559]
Kleine mz unter 100 rauschmeisen [Yates 1998, p3559]
Filtern der Peaks größer als Mittelwert +1-2 Standardabweichung
Wichtung mit inverser Normalverteilung [me]
Grass Intensität [Frank 2005] average 33% schwächster Peaks und Rest dadurch Teilen Gruppen
Remove regions around Parentpeak [SpectraST]
Entfernen von Spektren mit weniger als 6 peaks und Precursor unter 500 [LAM 2007]
Anregungen
Implementing special comments [Stein 1994, p862]: implementierung von Besonderheiten beim PBM Algorithmus, spectral compression, contamination correction, peak flagging, reliability ranking, quadratic scaling
Ideale Spektren erzeugen mit allen Sonderionen (nach BLAST suche, oder wenn Sequence bekannt)
Ursachen warum die Ähnlichkeitssuche scheitert: Signal to noise, fehlen von Peptideion/ Supression, Homologe oder Isoformen
m/z-gate?
+- 5 mz [Yates 1998, p3559]